# CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS G 320

# Herramientas y materiales usados

- Liquido de frenos DOT 4 . dos botes de 500 c.c.

- Jeringuilla (usar la más grande que se pueda )

- Llave de estrella acodada

- Tubo flexible (usamos una sonda ) para redireccionar el líquido y no manchar las pinzas ni los discos

- Cubo o palangana para recolección de líquido

- Gato hidráulico o hi lift

- Bote hermético para recolección y reciclaje de líquido de frenos usado.( sirven los del liquido de frenos ya vacios)

- 2 Personas

# Procedimiento

- Abrir el tapón del liquido depósito del líquido de frenos

- Quitar el filtro del depósito de liquido de frenos.

- A partir de este momento es importante que no entre ninguna suciedad en el deposito.

- Extraer el liquido de frenos del depósito con la ayuda de la jeringuilla .

- Verificar que no queda liquido dentro del depósito . En el caso del  320 el depósito se divide en dos partes . Verificar que las dos partes están vacías .

- Secarlo bien por dentro con papel de cocina. El principal motivo por el que se cambia el liquido es porque acumula agua y esta es la que se carga partes del circuito.

- Acto seguido colocar el filtro, una vez limpiado, en la boca de llenado del deposito.

- Rellenar hasta el nivel maximo el depósito  con liquido nuevo de frenos DOT 4

- Utilizaremos llave de estrella acodada  de 10 normalmente + tubo de plástico y cubo o palangana para realizar la purga y recolección del liquido usado  .

- Poner un calzo en la rueda contraria del lado opuesto y con el gato elevar el G

- Quitar la rueda correspondiente  .La primera en purgar será la rueda más lejana al depósito de líquido de frenos (trasera derecha).

- Quitar el protector de goma del purgador .

- Colocar la llave acodada en la tuerca del purgador .

- Acto seguido poner la sonda para evitar manchar el coche y esta al cubo.

- Se precisan de dos personas para realizar el siguiente paso.

- En este punto una persona debe pisar el pedal de freno hasta que el pedal este completamente duro . No dejar de presionar .

- Ahora la otra persona debe girar la llave acodada para aflojar el purgador y permitir la purga del liquido de freno .

- Con un cuarto de vuelta vale.

- Permitir la salida de líquido durante aprox. 0,5 o 1  segundo y cerrar el purgador  , antes que la persona que presiona el freno llegue al final del recorrido . Esto evita que entre aire en el circuito que produciría la ineficacia del frenado .

- Repetir esta operación hasta que el liquido de frenos salga limpio y un par de veces mas despues.

- Apretar el purgador y poner el protector de goma.

- Limpiar si se ha manchado algo (con abundante agua ) Montar la rueda y desmontar la siguiente .

- El orden  de purgado es :rueda trasera derecha, rueda trasera izda , delantera derecha , delantera izquierda.

- Ir rellenado el deposito de líquido de frenos hasta el nivel máximo cada 5 o 6 vaciados de pedal , ya que el nivel habrá descendido .

- Repetir esta operación en las demás  ruedas siguiendo el orden anteriormente mencionado .

- Después verificar el nivel del liquido y tapar el deposito.

- Una vez todo purgado verificar la frenada del vehículo .

- OJO: Limpiar bien todos los restos de líquido de frenos con abundante agua ya que es bastante corrosivo.

- Utilizar el bote vacio y rellenarlo con el líquido de frenos usado .

- No olvidar reciclar el liquido de frenos y los trapos usados  .

Muchas gracias